## Slide 1
单相变压器和美式箱变 Single Phase Tranformer and Pad Mounted Transformer
部门：电力部
沈阳节奏能源科技有限公司

## Slide 2
CONTENTS
目 录
单相变压器
01
单相箱变
02
三相箱变
03
报价时候考虑的因素
04

## Slide 4
主要市场

## Slide 5: 单相变压器
01

## Slide 6
单相杆式配电变压器是专为分散式配电网络设计的，用于服务城镇和农村居民的架空配电负载。 它们还适用于轻型和多样化的电源应用。 这些变压器设计用于电力公用配电系统中通常遇到的应用条件。
提供2种基本的变压器类型和2种金属芯类型的常规类型和完全自我保护类型，对于变压器芯，可提供2种类型的材料：硅钢片绕芯和非晶金属芯。

## Slide 7
陶瓷高压套管
桶箍
挂钩
低压套管
接地铜带
高压避雷器
注油阀
挂架
无励磁调压开关
铭牌
低压断路器
接地端子
2个高压套管

## Slide 8
Conventional type
CSP type
断路器 熔丝 避雷器
Circuit breaker fuse lighting arrester
传统型
自我保护型

## Slide 9
技术参数

## Slide 10: 铁芯 绕组
单相制作过程: http://v.163.com/static/1/VTR49FHMJ.html

## Slide 12
包装
最小起订量1台，一个40HQ可以装50台

## Slide 13: 单相箱变
02

## Slide 15
锁
安全标签
插入式熔丝
高压套管座
肘型接头
接地
锁
铭牌
压力释放阀
注油
低压套管
接地铜条
放油阀
可移动底座

## Slide 17: 三相箱变
03

## Slide 18
分类1
美式箱变是将变压器器身、高压负荷开关、熔断器等元件一
同放在变压器油箱内,因浸在油中,元件体积大为缩小,结构更为紧凑,安装方便、灵活。全绝缘、全密封结构、安全可靠、操作方便、免维护。广泛应用于住宅小区、高业中心、厂矿企业、机场、车站、学校,太阳能发电，风力发电等场所。

## Slide 19
插入式熔丝
滴油槽
负荷开关
门槛
挂架
5位调压开关
油位计
铭牌
低压端子

## Slide 20
2工位负荷开关
4工位负荷开关
备用熔丝
断路器
插入式熔丝

## Slide 21
Dead front 结构:
Loadbreak ELbow 肘形接头 Loadbreak Insert 高压套管 Bushing well 套管坐
插入式

## Slide 22
三相变压器分类
Loop feed 环网型
Radial feed 终端型

## Slide 24: 报价因素
04

## Slide 25
1、电压（一次电压PRIMARY VOLTAGE, 二次电压SECONDARY VOLTAGE）
2、容量（CAPACITY）
3、频率（FREQUENCY
4、连接方式（CONNECTION TYPE）
5、绕组材质 winding material
6、变压器类型 transformer type
7、损耗 NLL LL
8、生产的标准 Standard
9. 变压器箱体材质 Tank material
10.要求的附件 Accessories
报价因素
19
50
75
99

## Slide 26: THANKS